## Slide 1
④ 자기주도 학습
팀원별 Learning Issue 3개 — 조사·학습 배분
1 / 7
④ 자기주도 학습 · docs/learning/LI-XX.md · 접근일 2026-09-03 · Jazzy / Harmonic / Go2
이름 | 역할 | 선택한 LI | 산출물
도훈 | Locomotion | LI-09 Elevation Map · LI-10 Trot/Crawl · LI-12 게이트 | module1_locomotion/
운학 | Inspection AI | LI-16 게이지 · LI-17 전처리 · LI-18 열화상-RGB | module2_inspection/
태우 | 순찰 경로 · Critical Path | LI-19 Viewpoint · TSP · A* (한 LI를 평가 질문 3개로 분해) | module2_inspection/ /patrol_mission
수현 | Virtual Plant + 관제 | LI-05 SDF · LI-06 URDF·control · LI-24 대시보드 | docker/ simulation/ dashboard/
채현 | Gas / Safety | LI-20 플룸 · LI-21 Source Seeking · LI-22 RTH | module3_gas_safety/
규칙 · 이 장이 답하는 것
개념만 쓰지 않는다. 각 LI는 파일·입력 토픽·출력 토픽을 한 줄 이상 적는다. 6번(동료평가·심층 질문)을 채우면 이 슬라이드가 인터뷰 초안이다.
태우는 표의 LI 번호가 하나(LI-19)다. 동료평가가 Viewpoint 비용 / TSP / A*를 따로 묻기 때문에 조사 노트 3장으로 쪼갠다.
P3 착수 전에 태우·운학이 /patrol_mission Action 필드를 맞춘다. MPC·Fall Recovery·Nav2 본구현은 이번 3개 다음 Phase에서 붙인다.

## Slide 2
④ 도훈 · Locomotion
LI-09 · LI-10 · LI-12 · module1_locomotion/
2 / 7
④ 자기주도 학습 · docs/learning/LI-XX.md · 접근일 2026-09-03 · Jazzy / Harmonic / Go2
LI-09 Elevation Map과 발 디딤점
라이다·Depth를 2.5D 높이맵으로 누적한다. 분산이 큰 칸은 디딤 후보에서 빼고, 다리 워크스페이스 안에서 지지다각형이 넓은 칸을 고른다.
코드 elevation/ 입력 /lidar/points /tf 출력 /elevation_map /footholds
출처 Fankhauser et al., Robot-Centric Elevation Mapping, ICAR 2014 · ANYbotics/grid_map · elevation_mapping CPU
평가 Module 1-① 노이즈를 걸러 맵을 만들고 발 디딤을 정하는가 / 심층: 센서 노이즈
LI-10 Trot / Crawl 안정성 차이와 전환
Trot는 대각선 두 발이 들어 빠르지만 험지에서 넘어진다. Crawl는 세 발 접지로 느리고 안정적이다. 높이맵 거칠기·IMU 피치/롤로 전환한다.
코드 gait/ 입력 /elevation_map /imu 출력 /gait_mode (trot|crawl)
출처 Raibert, Legged Robots That Balance · ANYmal 보행 모드 · Unitree Go2 gait 문서
평가 심층 Module 1: Trot·Crawl 전환 기준 및 방식
LI-12 자체 게이트 생성기 (stage1-B)
발끝 궤적(사이클로이드/Bezier) + 다리 IK로 관절각을 푼다. CHAMP가 Jazzy·arm64에서 실패하면 이 노드가 보행을 담당한다. MPC는 그 위에 얹는 P1이다.
코드 gait_generator/ 입력 /footholds /gait_mode /joint_states 출력 /joint_trajectory
출처 chvmp/champ · gz_ros2_control · Unitree Go2 URDF · Di Carlo, MIT Cheetah 3 MPC, ICRA 2018
평가 “CHAMP가 안 되면 무엇으로 걷히는가” 선행 답 / 심층: 가장 어려웠던 이식 문제

## Slide 3
④ 운학 · Inspection AI
LI-16 · LI-17 · LI-18 · module2_inspection/
3 / 7
④ 자기주도 학습 · docs/learning/LI-XX.md · 접근일 2026-09-03 · Jazzy / Harmonic / Go2
LI-16 아날로그 게이지 독해 (오차 ≤5%)
원 검출 → 바늘 직선 → 영점 대비 각도 → 눈금 범위로 환산. OCR은 보조. Hough를 1차로 쓰는 이유는 인터뷰에서 수식으로 답할 수 있어서다. CNN 키포인트는 5%를 못 지킬 때의 2차.
코드 gauge/ 입력 /camera/rgb/image 출력 /gauge/reading /gauge/overlay
출처 OpenCV HoughCircles · HoughLinesP (docs.opencv.org) · 과제 #5 Module 2-1
평가 Module 2-① 바늘·숫자 구분 / 심층: Hough vs Deep Learning 선택 이유
LI-17 저조도·모션블러 전처리
CLAHE로 국소 대비를 올리고, 보행 진동으로 번진 바늘은 deblur 또는 프레임 스태킹으로 에지를 살린다. LI-16은 전처리 토픽만 구독한다.
코드 preprocess/ 입력 /camera/rgb/image 출력 /camera/rgb/image_pp
출처 Pizer et al., CLAHE · OpenCV CLAHE / fastNlMeansDenoising · 과제 #5 흔들림·저조도
평가 Module 2-①의 전처리 절
LI-18 열화상-RGB 정합 (Intrinsic / Extrinsic)
두 카메라는 위치·화각이 다르다. Zhang 캘리브레이션 + Extrinsic. 평면 배관 ROI만 Homography. Harmonic thermal을 별도 링크에 붙이므로 오차가 시뮬에도 실재한다. 합성 플러그인 자작은 하지 않는다.
코드 fusion/ 입력 rgb_pp /camera/thermal/image /tf 출력 /inspection/thermal_overlay /thermal_alert
출처 Zhang, Camera Calibration, TPAMI 2000 · OpenCV stereoCalibrate · gz-sensors ThermalCamera · tf2
평가 Module 2-② 위치 오차의 수학적 보정 / 심층: 정합 오차 최소화

## Slide 4
④ 태우 · 순찰 경로 · Critical Path
LI-19를 Viewpoint / TSP / A* 세 장으로 분해 · /patrol_mission
4 / 7
④ 자기주도 학습 · docs/learning/LI-XX.md · 접근일 2026-09-03 · Jazzy / Harmonic / Go2
LI-19-A Viewpoint와 인식 비용함수
Viewpoint는 게이지를 바라보는 포즈다. 비용은 법선-시선 각, 거리, 가림, 예상 블러의 역수. 각 게이지 앞 원호에서 후보를 샘플링해 최소 비용 포즈를 고른다. 전공간 최적화는 하지 않는다.
코드 viewpoint/ 입력 /inspect_targets · 맵 · 카메라 파라미터 출력 /viewpoints
출처 Next-Best-View / inspection viewpoint 서베이 · OpenCV projectPoints · 과제 #5 Module 2-3
평가 Module 2-③ 인식이 잘 되는 각도·거리의 가중치 / 심층: Viewpoint 제약
LI-19-B 방문 순서 — TSP
Viewpoint N개의 순서는 TSP다. 거리 행렬은 유클리드가 아니라 A* 충돌 회피 경로 길이다. N이 십여 개면 2-opt로 충분하다. OR-Tools는 의존성 대비 이득이 적다.
코드 planner/tsp.py 입력 /viewpoints · 거리 행렬 출력 /patrol_order Action /patrol_mission
출처 Croes, 2-opt, 1958 · 심층 인터뷰 Module 2: TSP를 무엇으로 썼는가
평가 심층 Module 2 순찰 경로 최적화 알고리즘
LI-19-C Viewpoint 사이 연결 — A*
격자·costmap에서 A*로 정적 장애물을 피해 연결한다. 동적 장애물·RTH는 채현 Nav2. 태우는 정적 공장·복도 맵을 전제한다. P3 전에 운학과 /patrol_mission 필드를 맞춘다.
코드 planner/astar.py 또는 Nav2 planner 출력 /patrol_path (nav_msgs/Path)
출처 Hart, Nilsson, Raphael, A*, 1968 · Nav2 Jazzy planner (docs.nav2.org)
평가 Module 2-③ 경로 절 · 운학과 인터페이스 합의

## Slide 5
④ 수현 · Virtual Plant + 관제
LI-05 · LI-06 · LI-24 · docker/ · simulation/ · dashboard/
5 / 7
④ 자기주도 학습 · docs/learning/LI-XX.md · 접근일 2026-09-03 · Jazzy / Harmonic / Go2
LI-05 Harmonic SDF 월드와 제공 에셋
SDF는 공장·조명·가스 영역, URDF는 로봇. 최소: 복도 45×3.5×4 m, 공장 25×18×7 m, 방해물 복도 3·공장 5. 제공 zip의 DAE/STL은 Blender에서 스케일·충돌을 고친다. Isaac Sim으로 본 시뮬을 바꾸지 않는다.
코드 simulation/worlds/plant.sdf · simulation/models/
출처 gazebosim.org/docs/harmonic · PBL_AssetPackge.zip · 과제 #2-7 모델링 최소 조건
평가 DT-① Virtual Plant가 실제 발전소의 무엇을 반영하는가
LI-06 Go2 URDF와 gz_ros2_control
Robot Twin은 URDF + 센서 프레임이다. optical frame(_optical, z-forward)을 여기서 고정하지 않으면 운학 정합이 전부 틀린다. RGB·thermal·LiDAR·가스를 링크에 부착. thermal은 Harmonic 네이티브.
코드 simulation/models/go2/ spawn: ros_gz_sim · 관절 명령은 도훈
출처 ros-controls/gz_ros2_control · gazebosim/ros_gz 메시지 대응표 · Unitree Go2 description
평가 DT-② Virtual Plant ↔ Robot Twin 데이터 흐름
LI-24 rosbridge 웹 대시보드 (보너스①을 P5에 흡수)
브라우저가 WebSocket으로 토픽을 구독한다. 원본 이미지는 로컬, 대시보드는 CompressedImage + 결과 메시지. 로봇 위치·시야·게이지·가스 농도. E2E ≤500 ms는 P5-4에서 측정.
코드 dashboard/ 구독 pose · /gauge/reading · /thermal_alert · /gas/concentration · /battery 포트 9090
출처 RobotWebTools/rosbridge_suite · Foxglove (개발 GUI 우회) · 과제 #1-2 · #6 관제 화면
평가 DT-② 관제 시각화 / 통합-② 지연·실시간성

## Slide 6
④ 채현 · Gas / Safety
LI-20 · LI-21 · LI-22 · module3_gas_safety/
6 / 7
④ 자기주도 학습 · docs/learning/LI-XX.md · 접근일 2026-09-03 · Jazzy / Harmonic / Go2
LI-20 Gaussian Plume 확산
풍하 거리에서 농도가 횡·연직 가우시안으로 퍼진다. σ는 Pasquill-Gifford로 커지고, 난류가 만든 구멍이 LI-21의 국소 최적이 된다. 닫힌 공장은 벽 마스크. CFD는 범위 밖. Gazebo 입자 대신 자체 노드가 농도를 샘플링한다.
코드 plume/ 파라미터: 누출원 · Q · 바람 출력 /gas/concentration
출처 표준 Gaussian Plume (EPA ISC / Sutton) · Pasquill-Gifford σy, σz · 과제 #5 Module 3-1
평가 심층 Module 3: 어떤 확산 모델, 실제와의 차이
LI-21 Source Seeking과 국소 최적 탈출
농도 최대화가 목표이므로 구현은 경사 상승이다(원문 ‘하강’은 보고서에서 바로잡음). 구멍에 갇히면 나선 탐색. Infotaxis는 2차 인용. 1차는 유한차분 구배 + 나선.
코드 seek/ 입력 /gas/concentration /odom 출력 /cmd_vel 또는 Nav2 목표
출처 Vergassola et al., Infotaxis, Nature 2007 · Olfactory navigation 서베이 · 과제 #5 Module 3-2
평가 Module 3-① 구배 → 방향 벡터 / 심층 Local Optima
LI-22 상태 머신과 Return to Home
Patrol / Seek / Return / Charge. 트리거: 배터리 < 20%, 통신 음영. Return이 Seek·순찰보다 우선. 정적 경로는 태우, 실행·동적 장애물은 Nav2 컨트롤러(LI-15를 여기서 소비).
코드 fsm/ 입력 /battery /comm_health 출력 NavigateToPose · BT에서 Return 우선
출처 Nav2 Behavior Tree · NavigateToPose (docs.nav2.org, Jazzy) · 과제 #5 Module 3-3
평가 Module 3-② 복귀 트리거와 경로 / 심층 동적 장애물

## Slide 7
④ 출처 북마크
공통 자료 · 이번 3개에서 뺀 LI · 다음 액션
7 / 7
④ 자기주도 학습 · docs/learning/LI-XX.md · 접근일 2026-09-03 · Jazzy / Harmonic / Go2
구분 | 자료 (접근일 2026-09-03)
공식 문서 | ROS 2 Jazzy docs.ros.org · Gazebo Harmonic · gz-sensors ThermalCamera · Nav2 · OpenCV · rosbridge
브리지 | gazebosim/ros_gz 메시지 타입 대응표
오픈소스 | chvmp/champ · ANYbotics/grid_map · elevation_mapping · gz_ros2_control · Go2 description
논문 | Fankhauser 2014 · Di Carlo Cheetah 3 2018 · Zhang 2000 · Hart A* 1968 · Vergassola Infotaxis 2007
도구 | Foxglove (GUI 우회). Isaac Lab/Genesis는 보너스만. 본 시뮬 Harmonic 유지
에셋 | https://download.codysseycampus.kr/PBL_AssetPackge.zip
이번 3개에서 뺀 것
LI-01·03 도커·이식 — Phase 0 공통
LI-02·04·23 통신 규격 — P5 공유
LI-07 thermal 태깅 — 수현 SDF + 운학 정합
LI-08·11·13·14 필터·CHAMP·MPC·기립
→ 도훈, 맵·게이트 다음
LI-15 Nav2 본구현 — 채현 RTH가 실사용
LI-25~29 Sim2Real·RL·다중로봇·EC2
→ 보너스·REPORT.md
다음 액션 각자 자기 장(2~6)을 docs/learning/LI-XX.md로 복사하고, 코드 경로를 실제 파일명으로 고친다.
태우·운학은 P3 전에 /patrol_mission 필드 한 장으로 합의한다.